АМПЕРМЕТР ЗАЩИТНЫЙ  «АЗ-250-1»

НАЗНАЧЕНИЕ:

Амперметр предназначен для измерения тока  и защитного отключения нагрузки в случае выхода тока за пределы установленные пользователем. Показания выводятся на яркий светодиодный индикатор.

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ:

Напряжение питания ………………………………… 150-300в 50гц

Диапазон измеряемого тока …………………………………. 0-250А

Диапазон установки защитного отключения ……………..... 0-250А

Дискретность измерения ………………………………….……….1А

Точность измерения …………………………………………….. 1.5%

Время срабатывания защиты регулируемое ………………. 1-999сек

ПРИНЦИП РАБОТЫ:

При включении питания выходные контакты амперметра замыкаются, индикатор показывает средний действующий ток в цепи.

Пользователь устанавливает необходимый ток аварийного отключения  АВ-Н (нижний предел кнопка №1) и АВ-В (верхний предел кнопка №2). Если АВ-Н установить равным «0», то защита будет срабатывать только при превышении верхнего предела.

Для установки задержки отключения нажать и удерживать кнопки №1 и №2, до появления на индикаторе надписи    -З-  затем опустить одну из кнопок удерживая другую и установить необходимое значение.

При срабатывании схемы защиты, контакты выходного реле размыкаются, и отключают защищаемое устройство. При этом тухнет светодиод на приборе. Для снятия блокировки защиты необходимо выключить напряжение питания, и устранить причину повышения тока.

Прибор имеет энергонезависимую память, которая сохраняет установленное значение аварийного отключения и после выключения питания.

УКАЗАНИЯ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ.

В приборе используется напряжение  опасное для жизни. Не допускается попадание влаги на прибор. Все работы по обслуживанию и ремонту должны производить квалифицированные специалисты. Располагать  прибор и датчик в недоступном для детей месте.