ИРТ  ИМИТАТОР  РАБОТЫ  ТЕРМОПАРЫ

Изготовлен на высокоточном микрочипе.

Предназначен: для быстрой проверки точности показаний приборов, в которых в качестве датчика температуры, используются термопары.

С помощью данного устройства также можно определить на какой тип термопары настроен проверяемый прибор.

Выпускается 3 типа ИРТ (для каждого типа термопары свой имитатор). ИРТ-ХА (К), ИРТ-ПП(S),  ИРТ-ХК (L).

По отдельному заказу на другие типы термопар.

Особенности:

- низкая цена

- прост в работе (управляется одной кнопкой)

- проверка проверяемого прибора на месте (без снятия с места установки)

- малые габариты и вес

- подробная инструкция по применению

РИС№1				РИС №2

РИС №1 – внешний вид имитатора термопары

РИС №2 – пример подключения