ПЭ-125, (ПЭ-160)

Пускатель электронный управления активной нагрузкой с оптической развязкой цепи управления и с максимальным током в нагрузке до 125А (160А)

Технические данные:

Напряжение нагрузки переменное 50Гц……. от 24в до 440в

Номинальный длительный ток в нагрузке, при наличии принудительного охлаждения (вентилятора) до 110А (140А)

При естественном охлаждении … до 90А (100А)

Влажность воздуха окружающей среды до ….... 80% (25 С0)

Допустимая рабочая температура радиатора …….... до 95С0

Срабатывание защиты при превышении температуры  110С0

Ток управления по клеммам 1 и 2 постоянный ...... 5 – 10мА

Вес не более ……………………………………………... 1.1кг

Температура среды  -20С0 до +40С0 без конденсации влаги.

Схемы подключений:

Рис №1    для однофазной нагрузки

Рис №2   треугольник три фазы

Рис №3   звезда без ноля три фазы

Рис №4   звезда с нолём три фазы

Для организации двух фазного или трёхфазного управления используется два или три блока ПЭ-125 (160А).

Схемы Рис №1 – Рис №4 показаны для приборов с токовым выходом (А). Для приборов с релейным выходом, контакты реле подключаются к клеммам №3 и №4, клеммы «1» и «2» не подключаются. Для двухфазного или трёхфазного подключения, необходимо использовать отдельные контакты реле, для каждой фазы. Приборы с релейным выходом предпочтительнее подключать к клеммам «1» и «2» по схеме Рис №5, в этом случае переключение

нагрузки будет в момент перехода сетевого напряжения через «0».  Более подробно смотрите инструкции на конкретное устройство.

В качестве блока питания подойдёт блок зарядки от мобильного телефона с напряжением питания на выходе от 5.5в до 7в.

Для схемы Рис №1 можно поставить один общий резистор 560 Ом 0.25вт. Для схем Рис№2 и Рис№3 общий резистор 300 Ом. Для схемы Рис№4 220 Ом.

При включении питания, светодиод контроля фазы и целостности спирали, должен светиться. При включении нагрузки, светодиод тухнет.

Подключение и обслуживание должны проводить квалифицированные специалисты.

e-mail:tayr@i.ua

http://kip.at.ua